Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia

UWAGA !!

Załącznik nr 1 do SIWZ należy wypełnić i załączyć wraz z ofertą wskazując wymagane nazwy oraz oferowane parametry techniczne, funkcjonalne.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazano patenty, znaki towarowe, pochodzenie określające parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

Poprzez dokumenty równoważne dla ISO, CE, Energy Star, RoHS, TCO rozumie się zaświadczenie wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne dokumenty potwierdzające stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości.

| Komputer przenośny dla zespołu zarządzającego projektem (3 szt.) Wskazać nazwę producenta, model oraz symbol, oprogramowanie …………………… |
| --- |
| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne/maksymalne parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne, funkcjonalne, oprogramowanie |
| Typ | Komputer przenośny z ekranem minimum 15,6" o rozdzielczości minimum HD 1366x768, matryca przeciwodblaskowa, jasność minimum 200 nitów, kontrast minimum 300:1, plamka maksymalnie 0,25mm |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej |  |
| Wydajność obliczeniowa | Komputer musi osiągać w testach wydajności PassMark – CPU Mark zamieszczonych na stronie http://www.cpubenchmark.net minimum 2600 punktów. Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk ze strony potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. |  |
| Pamięć operacyjna | Minimum 4 GB z możliwością rozszerzenia do minimum 8 GB |  |
| Parametry pamięci masowej | Minimum 500 GB |  |
| Karta graficzna | Zintegrowana obsługująca funkcje minimum: DirectX* 11, Shader 5.0 osiągająca w teście Average G3D Mark wynik na poziomie minimum 550 punktów (wynik zaproponowanej grafiki musi znajdować się na stronie http://www.videocardbenchmark.net). Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk ze strony potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. |  |
| Ergonomia | Głośność zaoferowanych komputerów przenośnych (deklarowana i mierzona zgodnie z normami ISO 9296 lub równoważne i ISO 7779 lub równoważne) w zaoferowanej konfiguracji z pozycji operatora w trybie „idle” wynosi maksymalnie 27 dB (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) |  |
| Wyposażenie multimedialne, dodatkowe oprogramowanie | Karta dźwiękowa zgodna z High Definition, wbudowane minimum dwa głośniki stereo, Wbudowana w obudowę kamera HD720p wraz z mikrofonem, Karta sieciowa LAN 10/100 – RJ 45, Wbudowana karta sieciowa, pracująca w standardzie b/g/n, Porty/złącza: - Minimum 1 x VGA i 1 x HDMI, - minimum 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, - minimum 1 x złącze słuchawkowo/mikrofonowe (COMBO), - czytnik kart multimedialnych SD Klawiatura w układzie US-QWERTY z wydzieloną strefą klawiszy numerycznych. Napęd optyczny DVD, Oprogramowanie służące do obsługi napędu DVD – wskazać nazwę oprogramowania. |  |
| Wymagania dotyczące baterii/zasilania | Bateria pozwalająca na nieprzerwaną pracę urządzenia minimum 5 godzin. Zasilacz zewnętrzny o mocy minimum 45W. |  |
| Waga | Waga urządzenia z baterią podstawową nie więcej niż 2,5 kg |  |
| Certyfikaty i standardy | Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważne (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Deklaracja zgodności CE lub równoważne (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Dokument potwierdzający spełnienia kryteriów środowiskowych lub równoważne, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych lub równoważne (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 lub równoważne dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) |  |
| Warunki gwarancji | Minimum 60 miesięcy realizowana w trybie „on site”. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta — wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu). Serwis urządzeń musi byś realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 lub równoważne — do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że serwis urządzeń będzie realizowany zgodnie z tą normą. |  |
| BIOS | BIOS zgodny z UEFI. Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS 2. Modelu procesora, prędkości procesora, 3. Informacji o ilości pamięci RAM 4. Informacji o dacie produkcji komputera. 5. Informacji o: numerze seryjnym, ID płyty głównej. 6. Informacji o preinstalowanym systemie operacyjnym. 7. Informacji o baterii: numer seryjny oraz data produkcji. Możliwość wyłączenia/włączenia: wirtualizacji, z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Ustawienia hasła Administratora oraz Power-On bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny – wskazać nazwę oprogramowania - musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: - możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; - możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; - darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW; - internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; - wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; - zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; - wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi) - funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer; - interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. - możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; - zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. - zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. - zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. - zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. - wbudowany system pomocy w języku polskim; - możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabowidzących); - możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; - wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; - automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; - wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard; - rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; - system posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; - wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; - możliwość uruchamiania interpretera poleceń; - zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji za logowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; - rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową; - rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; - graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; - transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; - zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe - udostępnianie modemu; - możliwość przywracania plików systemowych; - system operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.) - możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). - do oferowanego sprzętu należy załączyć nośniki ze sterownikami |  |

| Komputer przenośny (30 szt.) Wskazać nazwę producenta, model oraz symbol, oprogramowanie …………………… |
| --- |
| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne/maksymalne parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne, funkcjonalne, oprogramowanie |
| Typ | Komputer przenośny z ekranem minimum 15,6" o rozdzielczości minimum HD 1366x768, matryca przeciwodblaskowa, jasność minimum 200 nitów, kontrast minimum 300:1, plamka maksymalnie 0,25mm |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej |  |
| Wydajność obliczeniowa | Komputer musi osiągać w testach wydajności PassMark – CPU Mark zamieszczonych na stronie http://www.cpubenchmark.net minimum 2600 punktów. Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk ze strony potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. |  |
| Pamięć operacyjna | Minimum 4 GB z możliwością rozszerzenia do minimum 8 GB |  |
| Parametry pamięci masowej | Minimum 500 GB |  |
| Karta graficzna | Zintegrowana obsługująca funkcje minimum: DirectX* 11, Shader 5.0 osiągająca w teście Average G3D Mark wynik na poziomie minimum 550 punktów (wynik zaproponowanej grafiki musi znajdować się na stronie http://www.videocardbenchmark.net). Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk ze strony potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. |  |
| Ergonomia | głośność zaoferowanych komputerów przenośnych (deklarowana i mierzona zgodnie z normami ISO 9296 lub równoważne i ISO 7779 lub równoważne) w zaoferowanej konfiguracji z pozycji operatora w trybie „idle” wynosi maksymalnie 27 dB (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) |  |
| Wyposażenie multimedialne, dodatkowe oprogramowanie | Karta dźwiękowa zgodna z High Definition, wbudowane minimum dwa głośniki stereo, Wbudowana w obudowę kamera HD720p wraz z mikrofonem, Karta sieciowa LAN 10/100 – RJ 45, Wbudowana karta sieciowa, pracująca w standardzie b/g/n, Porty/złącza: - Minimum 1 x VGA i 1 x HDMI, - minimum 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, - minimum 1 x złącze słuchawkowo/mikrofonowe (COMBO), - czytnik kart multimedialnych SD Klawiatura w układzie US-QWERTY z wydzieloną strefą klawiszy numerycznych. Napęd optyczny DVD, Oprogramowanie służące do obsługi napędu DVD – wskazać nazwę oprogramowania. |  |
| Wymagania dotyczące baterii/zasilania | Bateria pozwalająca na nieprzerwaną pracę urządzenia minimum 5 godzin. Zasilacz zewnętrzny o mocy minimum 45W. |  |
| Waga | Waga urządzenia z baterią podstawową nie więcej niż 2,5 kg |  |
| Certyfikaty i standardy | Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważne (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Deklaracja zgodności CE lub równoważne (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Dokument potwierdzający spełnienia kryteriów środowiskowych lub równoważne, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych lub równoważne (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 lub równoważne dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) |  |
| Warunki gwarancji | Minimum 60 miesięcy realizowana w trybie „on site”. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta — wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu). Serwis urządzeń musi byś realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 lub równoważne — do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że serwis urządzeń będzie realizowany zgodnie z tą normą. |  |
| BIOS | BIOS zgodny z UEFI. Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS 2. Modelu procesora, prędkości procesora, 3. Informacji o ilości pamięci RAM 4. Informacji o dacie produkcji komputera. 5. Informacji o: numerze seryjnym, ID płyty głównej. 6. Informacji o preinstalowanym systemie operacyjnym. 7. Informacji o baterii: numer seryjny oraz data produkcji. Możliwość wyłączenia/włączenia: wirtualizacji, z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Ustawienia hasła Administratora oraz Power-On bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny – wskazać nazwę oprogramowania - musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: - możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; - Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; - Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW; - Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; - Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; - Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi) - Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer; - Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. - Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; - Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. - Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. - Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. - Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. - Wbudowany system pomocy w języku polskim; - Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabowidzących); - Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; - Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; - Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; - Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard; - Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; - System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; - Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; - Możliwość uruchamiania interpretera poleceń; - Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji za logowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; - Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową; - Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; - Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; - Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; - Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe - Udostępnianie modemu; - Możliwość przywracania plików systemowych; - System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.) - Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). - Do oferowanego sprzętu należy załączyć nośniki ze sterownikami |  |

| Komputer stacjonarny (82 szt.) Wskazać nazwę producenta komputera, model oraz symbol, oprogramowanie …………………… |
| --- |
| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne/maksymalne parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne, funkcjonalne, oprogramowanie |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej |  |
| Wydajność obliczeniowa | Komputer musi osiągać w testach wydajności PassMark CPU Mark średni wynik minimum 5450 punktów znajdujący się na stronie http://www.cpubenchmark.net Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk ze strony potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. |  |
| Pamięć operacyjna | Minimum 4 GB z możliwością rozszerzenia do minimum 16 GB, minimum 1 slot wolny |  |
| Parametry pamięci masowej | Minimum 500 GB |  |
| Ergonomia | głośność zaoferowanych komputerów stacjonarnych (deklarowana i mierzona zgodnie z normami ISO 9296 lub równoważne i ISO 7779 lub równoważne) w zaoferowanej konfiguracji z pozycji operatora w trybie „idle” wynosi maksymalnie 26 dB (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) |  |
| Karta graficzna | Zintegrowana, wspiera funkcjonalności minimum: DirectX 11.2, OpenGL 4.3 |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana |  |
| Obudowa i wyposażenie dodatkowe | Obudowa posiadająca minimum 1 zewnętrzną półkę 5,25” i minimum 1 wewnętrzną półkę 3,5” i minimum 1 wewnętrzną półkę umożliwiającą rozbudowę o dodatkowy dysk 3,5” lub 2,5”. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej. Zasilacz o mocy maksymalnej 180W Active PFC. Wbudowane porty i złącza minimum: - porty wideo: 1 szt. VGA i 1 szt. DVI-D - min. 6 x USB 2.0 i minimum 2 x USB 3.0, wymagana ilość portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. - port sieciowy RJ-45, - porty audio: wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe, - Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) - sloty: minimum 1 szt. PCIe x16, 1 szt. PCIe x1, - 3 złącza SATA - Klawiatura USB w układzie polski programisty - Mysz optyczna USB z minimum dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) - Nagrywarka DVD +/-RW x16 SuperMulti wraz z oprogramowaniem służącym do obsługi napędu DVD – wskazać nazwę oprogramowania. |  |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny – wskazać nazwę oprogramowania - musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: - możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; - Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; - Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW; - Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; - Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; - Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi) - Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer; - Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. - Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; - Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. - Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. - Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. - Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. - Wbudowany system pomocy w języku polskim; - Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabowidzących); - Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; - Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; - Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; - Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard; - Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; - System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; - Wsparcie dla Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; - Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; - Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji za logowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; - Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową; - Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; - Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; - Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; - Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe - Udostępnianie modemu; - Możliwość przywracania plików systemowych; - System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.) - Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). - Do oferowanego sprzętu należy załączyć nośniki ze sterownikami Dodatkowo system operacyjny musi posiadać licencję – wskazać nazwę licencji - pozwalającą na wypożyczanie, leasing, wynajmowanie i udostępnianie w outsourcingu komputerów osobistych osobom trzecim, z zachowaniem licencjonowanego, pełnego systemu operacyjnego. |  |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS minimum: Wersji BIOS Modelu procesora, prędkości procesora, Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości i technologii wykonania a także o pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach Informacji o dysku twardym: model, pojemność oraz numer seryjny Informacji o napędzie optycznym, modelu Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. |  |
| Certyfikaty i standardy | Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważny (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Deklaracja zgodności CE lub równoważny (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) |  |
| Warunki gwarancji | Minimum 60 miesięcy realizowana w miejscu instalacji sprzętu. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta — wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (należy dołączyć do oferty). Serwis urządzeń musi byś realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 lub równoważny— do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że serwis urządzeń będzie realizowany zgodnie z tą normą. |  |
| Wsparcie techniczne | Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera. Możliwość weryfikacji konfiguracji komputera oraz czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera |  |

| Monitor (82 szt.) Wskazać nazwę producenta, model oraz symbol …………………… |
| --- |
| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne/maksymalne parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne, funkcjonalne |
| Typ wyświetlacza | TFT LCD |  |
| Obszar aktywny | Minimum 22’’ |  |
| Kontrast | Przynajmniej 1000:1 |  |
| Wielkość plamki | nie większa niż 0.282 mm |  |
| Jasność | Przynajmniej 250 cd/m2. |  |
| Czas reakcji | Nie więcej niż: 5 ms. |  |
| Rozdzielczość | Minimum 1680 x 1050 |  |
| Certyfikaty i standardy | Dokument poświadczający, że monitory produkowane są zgodnie z normą ISO 14001 lub równoważny – (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Deklaracja zgodności CE lub równoważny- (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normami Energy Star lub równoważny - (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Certyfikat minimum TCO’05 lub równoważny dla oferowanego monitora- (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) |  |
| Gwarancja | Minimum 60 miesięcy w systemie door-to-door w autoryzowanym serwisie, czas naprawy nie dłuższy niż 3 dni robocze. |  |
| Inne | Kąt widzenia (H/V) – minimum 170/160 stopni. Złącza - D-Sub 15-pin, DVI-D, Głośniki - 2x 1W wbudowane na stałe Zużycie energii – maksymalnie 28W Przesunięcie w pionie – minimum 100mm Waga - maksymalnie. 5,75 kg Zasilacz wbudowany na stałe w monitor Menu ekranowe (OSD). Podstawka z regulacją wysokości min 100mm, nachylenia ekranu w zakresie od -4 do 22 stopni i obrotu w poziomie o min 45 stopni, funkcja pivot Minimum 2 x USB wbudowane w podstawę obudowy dodatkowo wymagana w zestawie opcjonalna podstawa obudowy bez portów USB |  |

| Drukarka (8 szt.) (typ 1) Wskazać nazwę producenta, model oraz symbol …………………… |
| --- |
| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne/maksymalne parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne, funkcjonalne |
| Typ urządzenia | Drukarka posiadająca funkcje: kopiarka, drukarka, skaner |  |
| Prędkość drukowania i kopiowania | minimum 30 stron A4 na minutę |  |
| Technologia druku | druk laserowy monochromatyczny |  |
| Maksymalny format papieru | nie mniejszy niż A4 |  |
| Czas wydruku pierwszej strony | poniżej 9 sekund |  |
| Podajnik papieru | kaseta o pojemności minimum 250 arkuszy |  |
| Obsługiwana gramatura papieru | co najmniej w zakresie od 60 do 160 g/m2 |  |
| Automatyczny druk dwustronny | wymagany |  |
| Automatyczny podajnik dokumentów | o pojemności nie mniejszej niż 35 arkuszy |  |
| Funkcja zoom | co najmniej w zakresie od 25% do 400% |  |
| Zainstalowana pamięć | minimum 32 MB |  |
| Rozdzielczość drukowania i skanowania | nie mniejsza niż 2400x600 dpi |  |
| Interfejsy | USB 2.0, 10/100BaseTX |  |
| Funkcje skanera | skanowanie do e-maila |  |
| Wyjściowe formaty plików skanera | PDF |  |
| Obsługa urządzenia | wyświetlacz LCD |  |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003, Server 2008 R2, Mac OS X |  |
| Materiały eksploatacyjne | toner czarny dostarczony z urządzeniem wystarczający na wydrukowanie minimum 1000 stron A4 zgodnie z normą ISO/IEC 19752 lub równoważne |  |

| Drukarka (2 szt.) (typ 2) Wskazać nazwę producenta, model oraz symbol …………………… |
| --- |
| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne/maksymalne parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne, funkcjonalne |
| Typ urządzenia | Drukarka posiadająca funkcje: kopiarka, drukarka, skaner |  |
| Prędkość drukowania i kopiowania | minimum 18 stron A4 na minutę |  |
| Technologia druku | kolorowy druk laserowy lub LED |  |
| Maksymalny format papieru | nie mniejszy niż A4 |  |
| Czas wydruku pierwszej strony | poniżej 18 sekund |  |
| Podajnik papieru | kaseta o pojemności minimum 250 arkuszy |  |
| Obsługiwana gramatura papieru | co najmniej w zakresie od 60 do 160 g/m2 |  |
| Automatyczny druk dwustronny | wymagany |  |
| Automatyczny podajnik dokumentów | o pojemności nie mniejszej niż 35 arkuszy |  |
| Funkcja zoom | co najmniej w zakresie od 25% do 400% |  |
| Zainstalowana pamięć | minimum 160 MB |  |
| Emulacje języków drukarki | PCL6, PostScript 3 |  |
| Rozdzielczość drukowania | nie mniejsza niż 2400x600 dpi |  |
| Rozdzielczość skanowania | nie mniejsza niż 2400x600 dpi |  |
| Interfejsy | USB 2.0, 10/100BaseTX, 802.11b/g/n |  |
| Funkcje skanera | skanowanie do e-maila, FTP, folderu sieciowego |  |
| Wyjściowe formaty plików skanera | TIFF, PDF, JPEG |  |
| Obsługa urządzenia | kolorowy ekran dotykowy |  |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Server 2003, Server 2008 R2, Mac OS X, Linux |  |
| Materiały eksploatacyjne | tonery dostarczone z urządzeniem wystarczające na wydrukowanie minimum 1000 stron A4 zgodnie z normą ISO/IEC 19798 lub równoważne |  |

| Oprogramowanie antywirusowe i kontroli treści z co najmniej 5 letnią licencją, zainstalowane w każdym zestawie komputerowym (112 szt.) Wskazać nazwę oprogramowania …………………… |
| --- |
| Wymagane minimalne funkcjonalne parametry | Oferowane parametry funkcjonalne |
| Pełne wsparcie dla systemów operacyjnych |  |
| Interfejsy programu, pomoce i podręczniki w języku polskim. |  |
| Pomoc techniczna w języku polskim. |  |
| Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami. |  |
| Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych programów: adware, spyware, scareware, phishing, hacktools itp. |  |
| Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami wykrywająca aktywne i nieaktywne rootkity. |  |
| Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików. |  |
| 2 niezależne skanery antywirusowe (nie heurystyczne!) z 2 niezależnymi bazami sygnatur wirusów wykorzystywane przez skaner dostępowy, skaner na żądanie oraz skaner poczty elektronicznej. |  |
| Możliwość konfiguracji programu do pracy z jednym skanerem antywirusowym lub dwoma skanerami antywirusowymi jednocześnie. |  |
| Technologia kontroli zachowania aplikacji. |  |
| Kontrola rejestru i pliku autostartu. |  |
| Sygnalizacja infekcji dźwiękiem. |  |
| Kontrola autostartu – możliwość opóźnienia uruchamiania aplikacji z autostartu podczas startu systemu. |  |
| Skanowanie w trybie bezczynności – pełne skanowanie komputera raz na 2 tygodnie uruchamiane i wznawiane automatycznie, podczas gdy nie jest używany. |  |
| Możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików na żądanie lub według harmonogramu. |  |
| Możliwość utworzenia wielu różnych zadań skanowania według harmonogramu (np.: co godzinę, po zalogowaniu, po uruchomieniu komputera). Każde zadanie może być uruchomione z innymi ustawieniami (metody skanowania, obiekty skanowania, czynności, rozszerzenia przeznaczone do skanowania, priorytet skanowania). |  |
| Wykrywanie obecności zasilania bateryjnego przed uruchamianiem skanowania. |  |
| Skanowanie na żądanie pojedynczych plików lub katalogów przy pomocy skrótu w menu kontekstowym. |  |
| Możliwość 3-stopniowej regulacji obciążenia generowanego przez program |  |
| Możliwość eksportowania i importowania ustawień programu. |  |
| Możliwość zabezpieczenia ustawień programu hasłem. |  |
| Możliwość określania poziomu obciążenia procesora podczas skanowania na żądanie i według harmonogramu. |  |
| Możliwość wyłączenia komputera po zaplanowanym skanowaniu jeśli żaden użytkownik nie jest zalogowany. |  |
| Możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych. |  |
| Rozpoznawanie i skanowanie wszystkich znanych formatów kompresji. |  |
| Możliwość definiowania listy plików, folderów i napędów pomijanych przez skaner dostępowy. |  |
| Możliwość przeniesienia zainfekowanych plików i załączników poczty w bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Pliki muszą być przechowywane w katalogu kwarantanny w postaci zaszyfrowanej. |  |
| Dedykowany moduł ochrony bankowości internetowej, nie bazujący na bazach sygnatur wirusów jak i analizie heurystycznej (heurystyce). Moduł ten współpracuje z dowolną przeglądarką internetową bez konieczności zmian w konfiguracji. |  |
| Dodatek do aplikacji MS Outlook umożliwiający podejmowanie działań związanych z ochroną z poziomu programu pocztowego (funkcje dostępne bezpośrednio z programu pocztowego). |  |
| Dodatek MS Outlook umożliwiający klasyfikowanie wiadomości jako Spam. |  |
| Skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 w czasie rzeczywistym, zanim zostanie dostarczona do klienta pocztowego zainstalowanego na stacji roboczej (niezależnie od konkretnego klienta pocztowego). |  |
| Automatyczna integracja skanera POP3 z dowolnym klientem pocztowym bez konieczności zmian w konfiguracji. |  |
| Możliwość definiowania różnych portów dla POP3, SMTP i IMAP na których ma odbywać się skanowanie. |  |
| Możliwość opcjonalnego dołączenia informacji o przeskanowaniu do każdej odbieranej wiadomości e-mail lub tylko do zainfekowanych wiadomości e-mail. |  |
| Skanowanie ruchu HTTP. Zainfekowany ruch jest automatycznie blokowany a użytkownikowi wyświetlane jest stosowne powiadomienie. |  |
| Automatyczna integracja z dowolną przeglądarką internetową bez konieczności zmian w konfiguracji. |  |
| Możliwość definiowania różnych portów dla HTTP, na których ma odbywać się skanowanie. |  |
| Możliwość ręcznego wysłania próbki nowego zagrożenia z katalogu kwarantanny do laboratorium producenta. |  |
| Dane statystyczne zbierane przez producenta na podstawie otrzymanych próbek nowych zagrożeń powinny być w pełni anonimowe. |  |
| Aktualizacja dostępna z bezpośrednio Internetu, lub offline – z pliku pobranego zewnętrznie. |  |
| Obsługa pobierania aktualizacji za pośrednictwem serwera proxy. |  |
| Możliwość określenia częstotliwości aktualizacji w odstępach 1 godzinowych. |  |
| Program wyposażony w tylko w jeden skaner uruchamiany w pamięci, z którego korzystają wszystkie funkcje systemu (antywirus, antyspyware, metody heurystyczne, antyspam, skaner HTTP). |  |
| Raportowanie wykrytych zagrożeń i wszystkich przeprowadzonych działań. |  |
| Kreator płyt startowych umożliwiających nagrywanie płyt skanujących komputer bez udziału systemu operacyjnego. |  |
| Kreator potrafi nagrać obraz płyty bezpośrednio na nośnik CD lub zapisać go na dysku. |  |
| System operacyjny wykorzystywany przez płytę startową umożliwia uaktualnienie sygnatur wirusów przez Internet przed rozpoczęciem skanowania. |  |
| System operacyjny wykorzystywany przez płytę startową automatycznie wykrywa sieci bezprzewodowe. |  |
| Interfejs programu informuje o terminie ważności licencji. |  |
| Program wyświetla monity o zbliżającym się zakończeniu licencji, a także powiadamia o zakończeniu licencji. |  |
| Użytkownik ma możliwość podejrzenia numeru rejestracyjnego zastosowanego w programie. |  |
| Dołączony program kontroli treści zabezpieczający hasłem komputer przed instalacją programów przez osoby nieuprawnione oraz umożliwiające zabezpieczenie komputera poprzez zapisanie aktualnego stanu systemu i oprogramowania oraz automatyczne odtworzenie do tego stanu przy każdym uruchomieniu komputera. Minimalne funkcje programu: Uruchamianie aplikacji zabezpieczone hasłem przed osobami niepowołanymi, Blokowanie dostępu do listy niepożądanych stron WWW oraz wybranych czatów i komunikatorów, Intuicyjne definiowanie reguł blokowania, Zapis aktualnego stanu systemu i oprogramowania oraz automatyczne jego odtwarzanie (backup systemu musi obejmować rejestr systemu i pliki konfiguracyjne i inne pliki konieczne do odtworzenia systemu operacyjnego oraz backup musi zawierać zabezpieczenie co najmniej rejestrów i plików konfiguracyjnych całego oprogramowania oraz wybranych katalogów z plikami danych aplikacji), Przejrzysty moduł administracyjny dostępny po zalogowaniu się Interfejs w języku polskim. Moduł administracyjny programu musi umożliwiać: Zmianę hasła, Kontrolę aplikacji (ręczne blokowania/zezwalania na uruchamianie aplikacji, dodawanie/zastępowanie reguł poprzez import ustawień z pliku tekstowego, przełączanie reguł), Kontrolę WWW (edycja listy dozwolonych stron/domen, dodawanie/zastępowanie listy poprzez import ustawień z pliku tekstowego, przełączanie reguł), Menadżer stanów systemu (zapis stanów systemu i oprogramowania systemowego, usuwanie wybranego stanu, ustawianie stanu startowego). |  |

| Oprogramowanie biurowe z edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, oprogramowanie do tworzenia prezentacji zainstalowane w każdym zestawie komputerowym (112 szt.) Wskazać nazwę oprogramowania …………………… |
| --- |
| Wymagane minimalne funkcjonalne parametry | Oferowane parametry funkcjonalne |
| Edytor tekstu: pozwala na rozbudowane formatowanie akapitów i tworzenie rozdziałów; wyposażony jest w funkcję sprawdzania pisowni w języku polskim z automatyczną korektą błędów; umożliwia wydrukowanie kilku stron dokumentu na jednej kartce papieru; udostępnia możliwość wykorzystania szablonów ze stałymi fragmentami odpowiednio sformatowanego tekstu, tabel, nagłówka stopki do wielokrotnego wykorzystania; umożliwia tworzenie spisu treści oraz indeksów alfabetycznych, ilustracji i tabel. |  |
| Arkusz kalkulacyjny: umożliwia wpisywanie danych liczbowych lub wartości do komórek i wykonywanie zaawansowanych operacji; dzięki wbudowanym w arkusz funkcjom można przeprowadzić profesjonalne analizy finansowe. Wszystko można drukować, zapisywać, publikować i wysyłać; pozwala na przedstawienie wyników w postaci graficznych wykresów |  |
| Program do grafiki prezentacyjnej: zawiera intuicyjny interfejs do tworzenia poszczególnych slajdów pokazu; przygotowane materiały można prezentować na ekranie monitora, wydrukować na papierze lub foli; |  |
| Oprogramowanie do zdalnego zarządzania (60 szt.) Wskazać nazwę oprogramowania …………………… |
| Wymagane minimalne funkcjonalne parametry | Oferowane parametry funkcjonalne |
| Oprogramowanie z co najmniej roczną licencją służące do zdalnego zarządzania umożliwiające: Inwentaryzacja zasobów sprzętowych: System operacyjny Typ sprzętu komputerowego Katalog instalacyjny systemu operacyjnego Urządzenie rozruchowe Kod ustawień regionalnych Bieżąca strefa czasowa Domena Rola w domenie Organizacja zdefiniowana podczas instalacji Systemu Operacyjnego Użytkownik zdefiniowany podczas instalacji Systemu Operacyjnego Aktualnie zalogowany użytkownik Nazwa procesora Nagłówek techniczny procesora Identyfikator (jeśli dostępny) Ikona prezentująca logo producenta procesora Częstotliwość taktowania Rozmiar pamięci podręcznej L2 Rozmiar pamięci podręcznej L3 Producent BIOSu Nazwa BIOSu Data wydania BIOSu Numer seryjny BIOSu Wersja BIOSu Nazwa producenta płyty głównej (jeśli dostępna) Nazwa chipsetu płyty głównej (jeśli dostępna) Numer seryjny płyty głównej (jeśli dostępny) Całkowity rozmiar pamięci fizycznej Ilość banków pamięci Nazwy banków pamięci Rozmiar banków pamięci Typ pamięci w poszczególnych bankach Numer slotu pamięci Ilość pinów (nóżek) układu pamięci (jeśli dostępna) Prędkość taktowania pamięci (jeśli dostępna) Nazwa karty graficznej Rozmiar pamięci RAM karty graficznej Ilość dysków twardych Systemowy opis dysku twardego Rozmiar fizyczny poszczególnych dysków twardych Typ poszczególnych dysków twardych Typ szyny poszczególnych dysków twardych Ilość partycji dla każdego z dysków twardych Numery seryjne dysków twardych (jeśli dostępne) Litera partycji dysku twardego Nazwa partycji Typ partycji Typ systemu plików na poszczególnych partycjach Całkowity rozmiar partycji Ilość wolnego miejsca Procentowy wskaźnik stosunku wolnego miejsca do miejsca zajętego Graficzna prezentacja poziomu zajętości dysku twardego Ilość napędów dla nośników zewnętrznych zainstalowanych w komputerze Opis napędu (jeśli dostępny) Typ napędu Typ szyny dla napędu Wersja oprogramowania napędu (jeśli dostępna) Numer seryjny napędu (jeśli dostępny) Litera przypisana do napędu Ilość dostępnych kontrolerów sieciowych Ilość aktywnych kontrolerów sieciowych Nazwa i domena zalogowanego użytkownika Typ roli komputera w sieci Nazwa domeny, do której przypisany jest komputer Nazwa modelu interfejsów sieciowych Nazwa własna interfejsów sieciowych Inwentaryzowanie oprogramowania Nazwa aplikacji Wersja aplikacji Producent aplikacji Data instalacji Katalog główny Szacowany rozmiar instalacji Język aplikacji Informację czy aplikacja jest antywirusem Informację czy aplikacja jest poprawką polecenie odinstalowujące aplikację Możliwość zdalnego zarządzania poprzez wykorzystanie predefiniowanych poleceń w zakresie: Wyłączenie komputera, Restart komputera, aktywne połączenia sieciowe, Czyszczenie buforu DSN, diagnostyka sieci (ping, tracert, pathping), wymuszenie aktualizacja zasad grup (gpupdate), włączanie/wyłączanie windows update, sprawdzenie czy są aktualizacje, zarządzanie usługami: zatrzymaj, uruchom ponownie, uruchom, usuwanie plików tymczasowych, konserwacji dysku. Odinstalowywania oprogramowania. Możliwość definiowania własnych zadań. Możliwość wykonywania zadań w trybie natychmiastowym lub zgodnie z harmonogramem Bieżące monitorowanie aktywności korzystania z urządzenia. |  |

| Listwa antyprzepięciowa (112 szt.) Wskazać nazwę producenta …………………… |
| --- |
| Wymagane minimalne funkcjonalne parametry | Oferowane parametry funkcjonalne |
| - długość przewodu zasilającego minimum 1,8 metra - liczba gniazd minimum 5 szt. - bezpiecznik nadprądowy 1x10A/250V topikowy - prąd znamionowy 16 A - napięcie nominalne 230V |  |

| Router (15 szt.) Wskazać nazwę producenta, model oraz symbol …………………… |
| --- |
| Wymagane minimalne funkcjonalne parametry | Oferowane parametry funkcjonalne |
| Porty WAN 1x 10/100BaseTX (RJ45) Porty LAN 4x 10/100BaseTX (RJ45) |  |
| Obsługiwane protokoły routingu: ruting dynamiczny, ruting statyczny |  |
| Obsługiwane protokoły i standardy: PPTP - Point to Point Tunneling Protocol, PPPoE - Point-to-Point Protocol over Ethernet, WMM (Wi-Fi Multimedia), DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol, UPnP - Universal plug-and-play, DMZ - Demilitarized Zone, L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol, SPI - Stateful Packet Inspection |  |
| Dodatkowe funkcje: filtrowanie IP, filtrowanie MAC |  |
| Obsługiwane sieci WirelessLAN  IEEE 802.11n - Wireless LAN 300Mbps, 2.4GHz  IEEE 802.11g - Wireless LAN 54Mbps, 2.4GHz  IEEE 802.11b - Wireless LAN 11Mbps, 2.4GH |  |
| Szyfrowanie: WPA - Wi-Fi Protected Access, WPA2 |  |
| Przekierowanie portów: Serwery wirtualne, Port Triggering, UPnP, DMZ |  |
| Dynamiczny DNS: DynDns, Comexe, NO-IP |  |
| Antena 2x5dBi |  |

| Bezprzewodowe urządzenie dla osoby niepełnosprawnej ułatwiające pracę z komputerem 1 szt. (trackball) Wskazać nazwę producenta, model oraz symbol …………………… |
| --- |
| Wymagane minimalne funkcjonalne parametry | Oferowane parametry funkcjonalne |
| 1 pokrętło, złącze USB, 5 przycisków, regulowany czujnik laserowy, zapewniający większy zakres zmian szybkości kursora, kółko przewijania dające możliwości przewijania stron internetowych i dokumentów w górę i w dół; programowalne przyciski dają możliwość przypisywania funkcji do przycisków trackballa, ułatwiając i przyspieszając wykonywanie czynności. |  |

| Klawiatura dla osoby niepełnosprawnej (1 szt.) Wskazać nazwę producenta, model oraz symbol …………………… |
| --- |
| Wymagane minimalne funkcjonalne parametry | Oferowane parametry funkcjonalne |
| w szczególności przeznaczona dla dzieci, osób mających problemy z obsługą tradycyjnej klawiatury ze względu na niedowłady czy porażenie, posiada czterokrotnie powiększone klawisze niż standardowa klawiatura, układ qwerty. Wyposażona w plastikową nakładkę zapobiegającą naciśnięciu kilku klawiszy jednocześnie; możliwość przełączenia klawiatury pomiędzy układem QWERTY lub ABC, w komplecie naklejki brajlowe na klawiaturę |  |

| Oprogramowanie specjalistyczne dla osoby niepełnosprawnej (1 szt.) Wskazać nazwę oprogramowania …………………… |
| --- |
| Wymagane minimalne funkcjonalne parametry | Oferowane parametry funkcjonalne |
| dla użytkowników komputerów z wadą wzroku. Umożliwia powiększenie zawartości ekranu o minimum 30 razy. Umożliwia wybór kilku konfigurowalnych widoków, które umożliwiają oglądanie powiększonej i niepowiększonej części ekranu w tym samym czasie. Posiada funkcje mowy wspomagające przetwarzanie informacji zawartych na ekranie. Umożliwia czytanie tekstu, który wpisuje się z klawiatury lub wskazuje za pomocą myszy. Możliwość przesuwania powiększonego obszaru ekranu w taki sposób, by użytkownik zawsze widział właśnie odczytywany tekst, możliwość podświetlenia wypowiadanych słów. Możliwość zastosowania efektów przeźroczystości, dopasowanie ich rozmiaru. Możliwość cieniowania kolorów, przestawienia ekranu w tryb monochromatyczny, odwrócenia jasności i kolorów na monitorze. |  |

| Projektor powiększający obraz dla osoby niepełnosprawnej (1 szt.) Wskazać nazwę producenta, model oraz symbol …………………… |
| --- |
| Wymagane minimalne funkcjonalne parametry | Oferowane parametry funkcjonalne |
| aktywna technologia powinna być wewnątrz urządzenia, a tablica, czy powierzchnia, na którą jest rzucany z projektora obraz nie może zawierać żadnej elektroniki i jest zupełnie niezależna od urządzenia, urządzenie interaktywne może być stosowane jako mobilne lub na stałe zainstalowane na dowolnej białej tablicy, urządzenie musi mieć możliwość magnetycznego montażu na tablicy magnetycznej oraz montażu na tablicy niemagnetycznej (niezbędne elementy montażowe muszą być elementem fabrycznego wyposażenia). W trybie bezprzewodowym urządzenie interaktywne umożliwia dwukierunkową łączność z komputerem punkt-punkt o fali 2,4 GHz z zasięgiem min 10m. Łączność wspiera odbiornik montowany do portu USB gwarantujący połączenie punkt-punkt. Nie dopuszcza się technologii Bluetooth. Nie dopuszcza się innych połączeń bezprzewodowych wymagających dodatkowych konfiguracji czy instalowania sterowników do zarządzania nimi. Urządzenie interaktywne ma możliwość zasilania poprzez: 220V poprzez zasilacz z końcówką mikroUSB, 3 baterie lub akumulatory AAA, lub przewód USB podłączony do komputera. System interaktywny powinien zawierać minimum: urządzenie interaktywne montowane do magnetycznej lub niemagnetycznej powierzchni, pióro interaktywne zawierające wbudowany akumulator tego samego producenta, stanowiący wyposażenie zestawu interaktywnego i wymienne końcówki, odbiornik USB zapewniający łączność bezprzewodową, przewód USB/mikroUSB zapewniający komunikację przewodową i zasilanie urządzenia interaktywnego, zasilacz, wymagane akumulatory oraz oprogramowanie do tworzenia i prowadzenia lekcji zawierające galerię materiałów do tworzenia lekcji, elementy do montażu na powierzchni niemagnetycznej. System interaktywny powinien obsługiwać standardy formatu wyświetlanego obrazu: 4:3 i 16:9. Obsługiwana powierzchnia obsługiwana przez urządzenie nie może być mniejsza niż 200 cm x 300 cm z przekątną do 3m (120”) .Dla ułatwienia obsługi system powinien być obsługiwany maksymalnie trzema przyciskami gwarantującymi funkcje a) włączanie/wyłączanie urządzenia gdy jest zasilane z baterii/akumulatorów b) kalibracja c) uruchamianie aplikacji załączonych do urządzenia. Urządzenie powinno posiadać diodę sygnalizacyjną informującą o jego stanie: włączony, brak komunikacji z komputerem. Do obsługi powierzchni interaktywnej jest wymagany elektroniczne pióro z minimum dwoma programowalnymi przyciskami, którym można przypisać funkcje załączonego oprogramowania lub funkcje lewego i prawego przycisku myszki komputerowej. Pióro interaktywne musi posiadać akumulator ładowany poprzez zintegrowany system interaktywny. Pióro musi posiadać sygnalizację ładowania oraz informującą o konieczności ładowania. Pióro interaktywne powinno mieć możliwość samodzielnej wymiany końcówki piszącej w razie wytarcia, a zapasowe minimum 2 końcówki powinny być w wyposażeniu. Materiał końcówek powinien być trwały np. Teflon. System powinien wspierać transfer danych USB 12 Mbps. Rozdzielczość systemu: 100 linii/cal poziomo i pionowo. Częstotliwość pozycjonowania 80 razy/sekundę. Prędkość pozycjonowania systemu większa niż 2,5 metra/sekunda. System powinien mieć częstotliwość odświeżania sygnału, który jest niższy lub równy 12 ms. System powinien zapewniać wachlarz narzędzi umożliwiających nanoszenie notatek, zapisów, rysunków, wykresów oraz obsługiwania aplikacji tak jak to się robi myszką oraz jej lewym i prawym przyciskiem. System interaktywny jest wspierany przy pomocy załączonego oprogramowania, a wszystkie nanoszone notatki i ogólnie kreślenie musi mieć możliwość zapisu w załączonym oprogramowaniu tego samego producenta. Również powinien mieć funkcję zapisu wszelkich działań realizowanych piórem interaktywnym (w formie filmu) wraz z zapisem dźwięku za pomocą np.. wbudowanego w komputer mikrofonu. Oprogramowanie posiada wbudowaną funkcję rozpoznawania pisma odręcznego nie wymagającą instalacji dodatkowych aplikacji. Powinno rozpoznawać polskie litery. Załączone oprogramowanie powinno zawierać galerię z materiałami do tworzenia lekcji typu: kliparty, pliki flash, szkielety lekcji, tła, przykłady. Galeria powinna mieć możliwość jej rozbudowywania przez użytkownika oraz wyszukiwarkę materiałów po nazwie danego elementu. Tworzone przez użytkownika materiały powinny być łatwo przenoszone do galerii będącej częścią dostarczonego oprogramowania, przynajmniej poprzez ich przeciąganie z tła aplikacji. Galeria powinna mieć funkcję wyszukiwania materiałów po ich nazwie. Załączone oprogramowanie musi posiadać minimalne funkcje: rozpoznawanie pisma odręcznego w języku polskim jako wbudowana funkcja, a nie dodatkowo instalowane oprogramowanie. Zapis przygotowanych materiałów do formatów: html, bmp, gif, jpg, png, tif, wmf, pdf, iwb. Import plików pdf, doc, docx, ppt, pptx, bmp, gif, jpg, png, tif. Otwieranie plików takich jak: mp3, midi, mid, aif, au, flash, swf, asf, avi, divx, flv, m1v, m2v. System musi posiadać certyfikaty CE, RoHS, Gwarancja minimum 60 miesięcy. By obsługa gwarancyjna przebiegała sprawnie i nie zakłócała prac w szkole nie dopuszcza się napraw sprzętu, a jedynie ich wymianę na nowe, wolne od wad w terminie nie przekraczającym 7 dni roboczych. |  |

Dodatkowo system  operacyjny musi posiadać licencję pozwalającą na wypożyczanie, leasing, wynajmowanie i udostępnianie w outsourcingu komputerów osobistych osobom trzecim, z zachowaniem licencjonowanego, pełnego systemu operacyjnego.

Plomba gwarancyjna 120 szt.

Wykonawca dostarczy etykiety zabezpieczające wykonane ze srebrnej, poliestrowej błyszczącej folii VOID. W przypadku usunięcia plomby pozostawia znak VOID na powierzchni oraz na etykiecie. Folia musi być odporna na trudne warunki środowiskowe, dobrze przyczepna do powierzchni niskoenergetycznych.

Szkolenie

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia co najmniej 6 godzinnego w co najmniej 6 grupach po minimum 10 osób. Zakres obejmie podstawy obsługi komputera, pakietu biurowego oraz Internetu i poczty elektronicznej. Szkolenia obejmą 60 Beneficjentów Ostatecznych projektu. Wykonawca po przeprowadzeniu szkoleń jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu list obecności na szkoleniach, ewidencji wydanych zaświadczeń i certyfikatów oraz dokumentacji zdjęciowej ze szkoleń. Zamawiający powierza przetwarzanie danych osobowych Beneficjentów Końcowych Wykonawcy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia  1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Opieka techniczna

Wykonawca będzie świadczył usługę opieki technicznej nad dostarczonym i zainstalowanym sprzętem do 30 czerwca 2015 r. W tym okresie Wykonawca zobowiązuje się reagować na telefoniczne i mailowe zgłoszenie serwisowe. W przypadku niemożności dokonania napraw w miejscu użytkowania sprzętu Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na czas naprawy sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż sprzęt zabrany do naprawy. W przypadku niemożności dokonania naprawy gwarancyjnej, Wykonawca winien wymienić sprzęt na nowy, wolny od wad o parametrach nie gorszych od wymienianego.

Modernizacja czerwiec 2015 r.

- Podwojenie pamięci RAM – 112 szt.

- Dostarczenie i montaż dysku twardego o pojemności co najmniej 500 GB z 36 miesięczną gwarancją w komputerach stacjonarnych

- Dostarczenie przenośnego dysku twardego o pojemności co najmniej 500 GB z 36 miesięczną gwarancją do komputerów przenośnych.

Ubezpieczenie sprzętu komputerowego do 30 czerwca 2015 r. od momenty dostarczenia 
i zainstalowania sprzętu komputerowego.

Przedmiotem ubezpieczenia są zestawy komputerowe zainstalowane i przekazane 
w użytkowanie do gospodarstw domowych oraz jednostkom podległym biorących udział 
w projekcie (112 szt.).

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe wskutek każdego  nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego  zdarzenia losowego, które nie zostało wyłączone w ogólnych warunkach  ubezpieczenia lub jakichkolwiek postanowieniach dodatkowych. W szczególności  ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku:

- niewłaściwe używanie,  nieostrożność, zaniedbanie, błąd w obsłudze,

- działania ognia (w tym również dymu i sadzy), eksplozji, implozji, upadku  statku powietrznego,

- działania wody, w szczególności burzy, powodzi, sztormu, wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej, cieczy w innej postaci,  zalania wodą 
z urządzeń wodno-kanalizacyjnych,

- wiatru, lawiny, mrozu, gradu, śniegu, osunięcia się ziemi,

- kradzieży z włamaniem, rabunku,

- kradzieży zwykłej

- celowego uszkodzenia lub zniszczenia przez osoby trzecie,

- wad produkcyjnych, błędów konstrukcyjnych, wad materiałowych, które  ujawniły się po okresie gwarancji (rękojmi),

- zwarcia, spięcia, przepięcia, uszkodzenia izolacji, w tym wskutek niewłaściwych parametrów prądu zasilania (np. zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia w sieci),

- bezpośredniego i pośredniego oddziaływania wyładowań atmosferycznych i  zjawisk pochodnych jak indukcja, działanie pola elektromagnetycznego, itp.,

- akcji ratowniczej prowadzonej w związku z jakimikolwiek zdarzeniami objętymi umową ubezpieczenia.

Sumę ubezpieczenia stanowi wartość odtworzeniowa sprzętu objętego ubezpieczeniem.

Jako wysokość ubezpieczenia przyjmuje się:

- przy szkodzie częściowej – wartość niezbędnych kosztów naprawy uszkodzonego przedmiotu z uwzględnieniem kosztów demontażu, transportu, montażu oraz innych tego tupu opłat,

- przy szkodzie całkowitej – wartość kosztów nabycia i zainstalowania nowego przedmiotu tego samego rodzaju

Usługa dostępu do internetu – do 30 czerwca 2018 r.

Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć usługi dostępu do Internetu dla 60 gospodarstw domowych i 8 jednostek podległych z terenu Gminy Piecki. W jednostkach podległych Internet będzie doprowadzony do routera z możliwością podłączenia do niego za pomocą sieci przewodowej bądź bezprzewodowej komputerów.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia niezbędne do odbioru internetu oraz uruchomi usługę Internetu.

Wykonawca będzie świadczył usługę dostępu do internetu do 30 czerwca 2018 r., z tym, że:

    - Etap I:

- usługa dostępu do internetu świadczona od 01.06.2015 do 30 czerwca 2015 r. 
w ramach realizowanego projektu jest kosztem kwalifikowalnym,

    - Etap II:

- usługa dostępu do internetu świadczona od 01 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2018 r. jest kosztem niekwalifikowalny, ponoszonym z budżetu Gminy.

Zamawiający wymaga zablokowania w dostępie do Internetu wszelkich płatnych usług typu SMS, MMS, roaming, połączeń głosowych na aktywnych kartach, które powodują lub mogą powodować obowiązek zapłaty jakichkolwiek opłat ponad kwotę abonamentu.

Parametry techniczne usługi dostępu do Internetu:

- dostęp do sieci Internet,

- transfer do komputera użytkownika (download) minimum 2 Mb/s

- transfer od komputera użytkownika (upload) minimum 256 kbps,

- ilość przesyłanych informacji: minimalny miesięczny limit transferu 10 GB,

- po przekroczeniu miesięcznego limitu może być ograniczony dostęp do Internetu ale nie mogą być naliczane żadne dodatkowe opłaty.

.........................., dnia ....................									...................................................................

Miejscowość					Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy

# Footnotes

Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem